USB Flash / EPROM Programmer

Programador de Memórias Flash / EPROM via porta USB

http://sourceforge.net/projects/usbflashprog/

Specifications / Especificações

Version / Versão 1.0 - Revision / Revisão D

Author / Autor: Robson Martins (http://www.robsonmartins.com)
Revisions / Revisões:

Revision / Revisão	Date / Data	Changes / Alterações
D	02/02/2011	Added firmware project / Adicionado projeto do firmware.
C	27/12/2010	Added adapter connectors pin-out / Adicionadas tabelas de pinagens dos conectores para os adaptadores.
B	03/03/2010	New Block Diagram / Novo Diagrama de Blocos.
A	28/01/2010	Initial Version / Versão Inicial.

# Requirements / Requisitos

- Allow write, read, delete, get ID and informations about all supported chips.
- Oferecer as operações de gravação, leitura, apagamento, obtenção de ID e informações sobre todos os chips suportados.

- Support parallel and serial devices (no microcontrollers in this version).
- Suportar memórias paralelas e seriais (nenhum microcontrolador nesta versão).

- Support SRAM, EPROM, E2PROM, Flash, NVRAM, Hub/LPC devices (parallel and serial, including Microwire, I2C, SPI).
- Suportar Memórias SRAM, EPROM, E2PROM, Flash, NVRAM, Hub/LPC (paralelas e seriais Microwire, I2C, SPI).

- Provide two sources of programming voltage: VDD (low voltage) and VPP/VEE (high voltage for write/erase), in the range between 3.3 V and 6.8 V (VDD), and between 12V and 25V (VPP/VEE).
- Oferecer duas fontes de tensão de programação: VDD (baixa tensão) e VPP/VEE (alta tensão para gravação/apagamento), variando na faixa entre 3,3V e 6,8V (VDD), e 12V e 25V (VPP/VEE).

- Automatic control for VDD and VPP/VEE voltages, according to the chip to be programmed.
- Controle automático das tensões de VDD e VPP/VEE de acordo com o chip a ser programado.

- Allow jumperless chip configuration (by software chip selection).
- Ausência de jumpers para configuração do chip a ser programado (seleção deverá ser feita por software).

- Socket for adapters - for each package or family of supported chips (no ZIF socket on the programmer board).
- Soquete para conexão de adaptadores para cada encapsulamento ou família de chip suportado (ausência de soquete ZIF na placa principal).

- Algorithms for chip read/write operations must be loaded on the main board of the programmer through ‘scripts’, avoiding the use of processing by software running on the PC.
- Algoritmos para gravação / leitura de chips devem ser carregados na placa principal do programador por meio de ‘scripts’, evitando uso de processamento pelo software rodando no PC.

- Connection with PC via USB port, using a specific software for communication.
- Conexão com o PC via porta USB, usando software próprio para a comunicação.

- Multiplatform software, compatible with Micrososft Windows® or GNU/Linux® operating systems, under 32 or 64 bits (if possible, Apple MacOSX®, FreeBSD or OpenSolaris versions can be available).
- Software multiplataforma, capaz de rodar em sistemas Micrososft Windows® ou GNU/Linux®, tanto em 32 bits como em 64 bits (versões para Apple MacOSX®, FreeBSD ou OpenSolaris poderão ser disponibilizadas, se possível).

- Some compatibility with existing programmers adapters:
- Alguma compatibilidade com adaptadores de programadores existentes:

  - EzoFlash+ (http://www.ezoflash.com/).
  - MPSP (http://www.robsonmartins.com/eletr/mpsp/).

# Hardware Platform / Plataforma de Hardware
## Block Diagram / Diagrama de Blocos

## Functional Description / Descrição do Funcionamento
### Main Microcontroller / Microcontrolador da Placa Principal

The microcontroller used in this programmer will be a Microchip PIC with USB support (PIC18F2550/4550 family). This family of microcontroller has a USB 2.0 module, required for communication between the programmer and the PC, plus one A/D converter and two PWM modules that can be used to generate the programming voltages. Moreover, there is a serial communication port (SPI / Microwire / I2C) that can be used for programming of serial devices.
O Microcontrolador usado na placa principal do programador deverá ser um Microchip PIC com suporte a USB (família PIC18F2550/4550). Essa família de microcontrolador possui um módulo USB 2.0, necessário para a comunicação com o PC, além de um conversor A/D e dois módulos PWM que podem ser usados para gerar as tensões de programação. Além disso, há uma porta de comunicação serial SPI / Microwire / I2C que pode ser usada para a programação de dispositivos seriais.

### Power Supplies / Fontes de Alimentação

To generate the programming voltages (VDD and VPP/VEE), the programmer must have two DC/DC converters, driven by the PWM outputs of the microcontroller and monitored through of the ADC inputs.
Both the microcontroller and the two DC/DC converters will be powered by voltage supplied by USB port (5V).
The microcontroller can turn on or off the VDD / VPP / VEE outputs, or supply VDD voltage on VPP line (via the “VDD on VPP” signal).
Para gerar as tensões de programação VDD e VPP/VEE, o programador deverá ter dois conversores DC/DC, acionados através das saídas PWM do microcontrolador e monitorados através de entradas do conversor A/D.
O microcontrolador e os conversores DC/DC deverão ser alimentados através da tensão de 5V fornecida pela porta USB.
O microcontrolador poderá ligar ou desligar as saídas VDD / VPP / VEE ou ainda fornecer a tensão VDD na linha de VPP (através do sinal “VDD on VPP”).

### Programmer Busses / Barramentos do Programador

For handle parallel devices, the programmer must provide the following buses and signals to the target chip:
Para a gravação de memórias paralelas, o programador deverá fornecer os seguintes barramentos e sinais para o chip-alvo:

- Address Bus (A0..A23) – A addressing bus with 24 bits wide, allowing access up to 16777216 positions (16M).
- Barramento de Endereços (A0..A23) – 24 vias para endereçamento da memória, possibilitando o acesso máximo de 16777216 posições (16M).

- Data Bus (D0..D7 / D8..D15) – A data bus with 8 or 16 bits wide, allowing access for one byte (8 bits) or one word (16 bits), according to the memory width.
- Barramento de Dados (D0..D7 / D8..D15) – 8 ou 16 vias de dados, possibilitando a transferência simultânea de um byte (8 bits) ou uma word (16 bits), de acordo com a largura da memória.

- Control Lines (~CE / ~WE / ~OE) – Chip Enable, Write Enable e Output Enable.
- Sinais de Controle (~CE / ~WE / ~OE) – Chip Enable, Write Enable e Output Enable.

- Power and Programming Voltages (VDD / VPP / VEE) - Voltages used to power-up (VDD), program (VPP) or erase (VEE) the memory.
- Tensões de Alimentação / Programação (VDD / VPP / VEE) – Tensões usadas para alimentar (VDD), programar (VPP) ou apagar (VEE) a memória.

For handle serial devices, the programmer must provide the following signals to the target chip:
Para a gravação de memórias seriais, o programador deverá fornecer os seguintes sinais para o chip-alvo:

- Clock (CLK) – Clock line for synchronize the communication with the target memory.
- Clock (CLK) – Sinal de clock para sincronizar a comunicação com a memória.

- Data Input (DIN) – For read data from target memory.
- Entrada de Dados (DIN) – Para ler os dados da memória.

- Data Output (DOUT) – For write data to target memory.
- Saída de Dados (DOUT) – Para escrever dados na memória.

- Control Lines (~CE / ~WE / ~OE) – Chip Enable, Write Enable e Output Enable.
- Sinais de Controle (~CE / ~WE / ~OE) – Chip Enable, Write Enable e Output Enable.

- Power and Programming Voltages (VDD / VPP / VEE) - Voltages used to power-up (VDD), program (VPP) or erase (VEE) the memory.
- Tensões de Alimentação / Programação (VDD / VPP / VEE) – Tensões usadas para alimentar (VDD), programar (VPP) ou apagar (VEE) a memória.

### Busses Interfaces / Interfaces do Barramentos

To connect the microcontroller busses to target chip, is necessary adapt the voltage levels of the microcontroller (5V) and the voltage levels of the target chip (3.3V <= VDD <= 6.8V), using an interface circuitry.
Para conectar os barramentos do microcontrolador ao chip-alvo, são necessárias interfaces para adaptar os níveis de tensão do microcontrolador (5V) e os níveis de tensão do chip-alvo (3,3V <= VDD <= 6,8V).

## Adapter Connector Pin-Out / Pinagem do Conector para Adaptadores
### Parallel Adapter Connector / Conector para Adaptador Paralelo

Female (Top Side) / Fêmea (Visto por Cima – Lado dos Componentes)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48

Pin / Pino	Function / Função	Description / Descrição
1	D0	DATA BUS – BIT 0
2	D1	DATA BUS – BIT 1
3	D2	DATA BUS – BIT 2
4	GND	GROUND
5	D3	DATA BUS – BIT 3
6	D4	DATA BUS – BIT 4
7	D5	DATA BUS – BIT 5
8	D6	DATA BUS – BIT 6
9	D7	DATA BUS – BIT 7
10	CE	CHIP ENABLE
11	A10	ADDRESS BUS – BIT 10
12	OE	OUTPUT ENABLE
13	A11	ADDRESS BUS – BIT 11
14	A9	ADDRESS BUS – BIT 9
15	A8	ADDRESS BUS – BIT 8
16	A13	ADDRESS BUS – BIT 13
17	A14	ADDRESS BUS – BIT 14
18	A17	ADDRESS BUS – BIT 17
19	WE	WRITE ENABLE
20	VDD	VDD VOLTAGE
21	A18	ADDRESS BUS – BIT 18
22	A16	ADDRESS BUS – BIT 16
23	A15	ADDRESS BUS – BIT 15
24	A12	ADDRESS BUS – BIT 12
25	A7	ADDRESS BUS – BIT 7
26	A6	ADDRESS BUS – BIT 6
27	A5	ADDRESS BUS – BIT 5
28	A4	ADDRESS BUS – BIT 4
29	A3	ADDRESS BUS – BIT 3
30	A2	ADDRESS BUS – BIT 2
31	A1	ADDRESS BUS – BIT 1
32	A0	ADDRESS BUS – BIT 0
33	KEY	KEY TO AVOID CONNECTOR INVERSION
34	VPP	VPP PROGRAMMING VOLTAGE
35	A19	ADDRESS BUS – BIT 19
36	A20	ADDRESS BUS – BIT 20
37	A21	ADDRESS BUS – BIT 21
38	A22	ADDRESS BUS – BIT 22
39	A23	ADDRESS BUS – BIT 23
40	KEY	KEY TO AVOID CONNECTOR INVERSION
41	D8	DATA BUS – BIT 8
42	D9	DATA BUS – BIT 9
43	D10	DATA BUS – BIT 10
44	D11	DATA BUS – BIT 11
45	D12	DATA BUS – BIT 12
46	D13	DATA BUS – BIT 13
47	D14	DATA BUS – BIT 14
48	D15	DATA BUS – BIT 15

### Serial Adapter Connector / Conector para Adaptador Serial

Female (Top Side) / Fêmea (Visto por Cima – Lado dos Componentes)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Pin / Pino	Function / Função	Description / Descrição
1	VPP13	VPP PROGRAMMING VOLTAGE (13V)
2	VPP13	VPP PROGRAMMING VOLTAGE (13V)
3	VDD5	VDD VOLTAGE (5V)
4	VDD5	VDD VOLTAGE (5V)
5	GND	GROUND
6	GND	GROUND
7	SCK	SERIAL CLOCK
8	SCK	SERIAL CLOCK
9	GND	GROUND
10	GND	GROUND
11	SDO	SERIAL DATA OUT (TO TARGET SDI)
12	SDI	SERIAL DATA IN (FROM TARGET SDO)
13	GND	GROUND
14	GND	GROUND
15	VCC	VCC SUPPLY (5V – ALWAYS ON)
16	VCC	VCC SUPPLY (5V – ALWAYS ON)
17	WE	CHIP SELECT (WE PROGRAMMER PIN)
18	WE	CHIP SELECT (WE PROGRAMMER PIN)
19	GND	GROUND
20	KEY	KEY TO AVOID CONNECTOR INVERSION

# Firmware Project / Projeto do Firmware
## Block Diagram / Diagrama de Blocos

# Appendix / Apêndice
## Development Environment / Ambiente de Desenvolvimento

To develop the Programmer, should be used only Open Source softwares:
Para realizar o desenvolvimento do Programador, deverão ser usados somente softwares e sistemas Open Source:

- Operating System / Sistema Operacional:
    - GNU/Linux (http://distrowatch.com/)
- Documentation / Documentação:
  - Text Editor / Editor de Textos:
    - OpenOffice / BROffice (http://www.openoffice.org/)
- Hardware Development / Desenvolvimento do Hardware:
  - CAD:
    - Eagle (http://www.cadsoftusa.com/) - freeware version
    - Kicad (http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/)
- Firmware Development / Desenvolvimento do Firmware:
  - Assembler:
    - GPUtils (http://gputils.sourceforge.net/)
  - Compiler / Compilador:
    - JAL v2 (http://www.casadeyork.com/jalv2/)
    - JALLib (http://code.google.com/p/jallib/)
  - IDE:
    - PikLab (http://piklab.sourceforge.net/)
  - Microchip PIC Programmer Board / Programador para Microchip PIC:
    - MPSP (http://www.robsonmartins.com/eletr/mpsp/)
- Software Development / Desenvolvimento do Software:
  - C/C++ Compiler / Compilador C/C++:
    - GCC (http://gcc.gnu.org/)
  - GUI Framework / Framework Gráfico:
    - QT (http://qt.nokia.com/)
  - IDE:
    - QtCreator (http://qt.nokia.com/products/developer-tools)
  - Code Documentation / Documentação de Código:
    - Doxygen (http://www.doxygen.org/)
  - Version Control System / Sistema de Controle de Versão:
    - Subversion (http://subversion.tigris.org/)
  - Software Modeling / Modelagem de Software:
    - Umbrello (http://uml.sourceforge.net/)